Зарегистрирована
12 отдел надзорной деятельности по
Добрянскому муниципальному району

«___»_______________2013 г.

Регистрационный N__________________________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Перемская основная общеобразовательная школа, МБОУ «Перемская ООШ»

Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

1035901794764

Идентификационный номер налогоплательщика

5912106610

Место нахождения объекта защиты:

618706, Пермский край, Перемское сельское поселение, с. Перемское, ул. Школьная, д.3.

Почтовый и электронный адреса юридического лица и объекта защиты:

618706, Пермский край, Перемское сельское поселение, с. Перемское, ул. Школьная, д.3.

peremsk_school@mail.ru

тел/факс 8(34265)7-34-10

директор МБОУ«Перемская основная общеобразовательная школа»

Ольга Михайловна Емельянова

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Оценка пожарного риска не проводилась, так как на объекте предусмотрено выполнение требований противопожарных норм и правил |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Оценка возможного ущерба третьим лицам не проводилась в связи с тем, что до ближайших строений, не принадлежащих школе, имеются противопожарные разрывы, соответствующие требованиям противопожарных норм и правил |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечивать на объекте защиту Здание обеспечено эвакуационными выходами (СНиП 21-01-97* п. 6.9*) Количество эвакуационных выходов с этажей здания соответствует требованиям нормативных документов (СНиП 21-01-97* п. 6.11*, п.6.13) Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания (СНиП 21-01-97* п. 6.17*) Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м. (СНиП 21-01-97* п. 6.9*) Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа (СНиП 21-01-97* п. 6.18*) Двери лестничных клеток имеют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах (СНиП 21-01-97* п. 6.18*) В коридорах не размещено оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 метров (СНиП 21-01-97* п. 6.18*) Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1.2м, с учетом их геометрии обеспечивает возможность беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком (СНиП 21-01-97* п. 6.27*) В полу на путях эвакуации отсутствуют перепады высот менее 45 см за исключением порогов в дверных проемах (СНиП 21-01-97* п. 6.18*) Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:1; ширина проступи не менее 25 см, а высота ступени не более 22 см (СНиП 21-01-97* п. 6.18*) В лестничных клетках не размещены трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, открыто проложенные электрические кабели и провода, а также оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц (СНиП 21-01-97* п. 6.32*) Лестничные клетки имеют выход непосредственно наружу (СНиП 21-01-97* п. 6.34*) Лестничные клетки имеют световые проемы площадью не менее 1,2*2 м, в наружных стенах на каждом этаже (СНиП 21-01-97* п. 6.18*) Предотвращение распространения пожара достигнуто мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения (СНиП 21-01-97* п. 7.1*) Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 (СНиП 23-05-95* п.7.74) Здание оборудовано автоматической установкой обнаружения пожара (НПБ 110-03 таб.1 приложения) Здание оборудовано автоматической системой оповещения о пожаре 2-го типа (НПБ 104-03 п.5.1) К зданию имеются подъезды для пожарных машин (СНиП 2.07.01-89* п.2 приложение 1) Противопожарные расстояния до соседних зданий соответствуют нормативным (СНиП 2.07.01-89* п.1 приложение 1) Степень огнестойкости здания школы – I, этажность – 2, что соответствует нормативному (СНиП 2.08.02.89* п. 1.23*) Количество учащихся для двухэтажных зданий степени I огнестойкости не превышает нормативное (СНиП 2.08.02.89* п. 1.23*) Применение ковровых покрытий легковоспламеняемых и с высокой дымообразующей способностью, чрезвычайно и высокоопасных по токсичности в здании не допускается (СНиП 2.08.02.89* п. 1.60*) Двери кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовых, и других пожароопасных помещений имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч (СНиП 2.08.02.89* п. 1.82*) Перед наружными дверьми(эвакуационными выходами) имеются горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотен наружных дверей (СНиП 2.08.02.89* п. 1.93*) Ширина маршей, расположенных в лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей, выполнены не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее и не менее 1,2 м (СНиП 2.08.02.89* п. 1.96*) Ширина лестничных площадок принята не менее ширины лестничного марша (СНиП 2.08.02.89* п. 1.96*) Ширина эвакуационных выходов соответствует расчетному количеству эвакуирующихся с этажа людей (СНиП 2.08.02.89* п. 1.105*) Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. не менее 0,9 м (СНиП 2.08.02.89* п. 1.107*) Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или на лестничные клетки не превышает нормативного (СНиП 2.08.02.89* п. 1.109*) Коридоры при длине более 60 м разделены перегородками с самозакрывающимися дверями, располагаемыми на расстоянии не более чем 60 м одни от других и от торцов коридора (СНиП 2.08.02.89* п. 1.135*) На объекте определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей (НПБ 166-97 п.5.33) Помещения, здания обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением №3 к ППР 2012 Первичные средства пожаротушения содержатся в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в приложении №3 к ППР 2012. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов ППР 2012 Огнетушителям присвоены порядковые номера, которые нанесены краской на огнетушитель, записаны в журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей (НПБ 166-97 п.5.34) Огнетушители расположены на защищаемом объекте в соответствии с требованиями п.п. 6.1, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9 НПБ 166-97 Техническое обслуживание огнетушителей организовано в соответствии с требованиями главы 7 НПБ 166-97 Перезарядка огнетушителей организована в соответствии с требованиями главы 8 НПБ 166-97 Для каждого пожароопасного участка разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности ППР 2012 Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа ППР 2012 Проведение вводных, первичных на рабочем месте, повторных, внеплановых, целевых инструктажей организовано в соответствии с требованиями главы 2 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России №645 от 12.12.2007г Для проведения противопожарных инструктажей разработаны специальные программы, заведены соответствующие журналы (НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России №645 от 12.12.2007г) Организовано обучение руководителя и работника, ответственного за пожарную безопасность учреждения и проведение противопожарного инструктажа по программе пожарно-технического минимума с отрывом от производства не реже одного раза в 3 года (НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России №645 от 12.12.2007г) Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны (ППР 2012 п.6) Распорядительным документом определен порядок уборки горючих отходов и пыли, определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, регламентированы порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы, действия сотрудников при обнаружении пожара, порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение (ППР 2012 п.12) Разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей в случае пожара. В дополнение к схематическим планам эвакуации разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников (ППР 2012 п.7,12) Территория учреждения в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями своевременно очищается от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. (ППР 2012) Подъезды к зданию и водоисточникам, используемым для целей наружного пожаротушения, всегда свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии (ППР 2012) Курение в зданиях и на территории учреждения запрещено(ППР 2012 п.14) Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований ПБ (ППР 2012) В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на объекте, руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию (ППР п.5) Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (ППР п.21) Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем прохождения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума Соблюдаются требования по запрету использования технических помещений для организации производственных участков, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты, загромождения мебелью, оборудованием и другими предметами дверей, проведения уборки помещений с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также отогревания замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня, установки глухих решеток на окнах, устраиванию в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовых (чуланов), а также хранению под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов (ППР 2012 п.23) Не допускается одновременное пребывание 50 и более человек в помещениях с одним эвакуационным выходом (ППР 2012 п.25) Соблюдаются требования безопасности при проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей (ППР 2012 п.31) Предусмотрено содержание путей эвакуации в соответствии с требованиями ППБ в Российской Федерации. На путях эвакуации имеются знаки пожарной безопасности (ППР 2012 п.34,35,36) У обслуживающего персонала имеются электрические фонари на случай отключения электроэнергии (ППР 2012 п.38) Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электрических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике (ППБ 01-03 п.57) Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, обесточиваются (ППБ 01-03 п.58) При эксплуатации действующих электроустановок соблюдаются требования о запрещении: Использования приемников электроэнергии (электроприемников) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемников, имеющих неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатации электропроводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; Пользования поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; Обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; Пользования электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих возможность возникновения пожара; Применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, использованию некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания; Размещению (складированию) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов (ППБ 01-03 п.60) Регламентные работы по техническому обслуживанию и плановому ремонту автоматических установок обнаружения пожара и оповещения людей о пожаре осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору (ППБ 01-03 п.96) В лабораториях ЛВЖ и ГЖ хранятся в количествах, не превышающих сменную потребность. Доставка жидкостей в помещения производится в закрытой безопасной таре (ППБ 01-03 п.133) Работы в вытяжных шкафах лабораторий, если в них находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при их неисправности и отключенной системе вентиляции, проводить не разрешается. Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов исправны (ППБ 01-03 п.134) В лабораториях отработанные ЛВЖ и ГЖ по окончании рабочего дня собираются в специальную закрытую тару и удаляются из лаборатории для дальнейшей утилизации. Слив ЛВЖ и ГЖ в канализацию не допускается (ППБ 01-03 п.135) В лабораториях, сосуды, в которых проводились работы с ЛВЖ и ГЖ, после окончания опытов промываются пожаробезопасными растворами (ППР 2012 п.100) Школьное здание перед началом учебного года принимается соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора (ППР 2012 п.101) В учебных классах и кабинетах размещаются только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые хранятся в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках (ППР 2012 п.102) Число парт(столов) в учебных классах не превышает количества, установленного нормами проектирования (ППР 2012 п.103) С учащимися организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту (ППР 2012 п.104) По окончании занятий в кабинетах и лабораториях все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы убираются в специально оборудованные помещения (ППР 2012 п.105) |

Настоящую декларацию разработал

Директор МБОУ «Перемская основная

общеобразовательная школа

О.М. Емельянова

«___»_____________ 2013 г.                                 ___________________________________